Код "128" (Code128)

Код "128" был введен в конце 1981 года в результате возникшей потребности в компактном алфавитно-цифровом коде для кодирования в комплексных системах идентификации продукта. В настоящее время этот код находит широкое применение в спортивной идентификации регистрационных карточек участников соревнований, производственной и торговой сферах деятельности.

Наименование кода связано с возможностью кодирования 128 знаков ASCII без привлечения дополнительной символики.

Данный код относится к разряду двунаправленных, непрерывных, алфавитно-цифровых, самопроверяющихся, контролируемых кодов переменной длины. Отличительной особенностью кода является возможность кодирования 100 пар цифр (от 00 до 99), что позволяет вдвое увеличить плотность записи при нанесении цифровых данных. Каждый знак кода состоит из трех штрихов и трех пробелов. При этом длина знака составляет 11 модулей, а размеры штриха (пробела) могут быть соответственно 1, 2, 3 или 4 модуля. Самопроверка кода на уровне знака определяется суммой размеров штрихов (всегда четное количество модулей) и суммой размеров пробелов (всегда нечетное количество модулей). В коде "128" предусматривается кодирование 107 различных знаков (21 знак в резерве), включает три стартовых знака и один знак "Стоп" длиной в 13 модулей. При этом каждый из 103 информационных знаков графической записи может иметь от одного до трех значений, определяемых выбором соответствующего подмножества (А, В или С).

Соответствие графической и двоичной записи знаков в коде "128" приведено в таблице 1.

Выбор определенного знака "Старт" означает обращение при кодировании к соответствующему подмножеству:

использование "Старт-А" - алфвитно-цифровые знаки верхнего регистра и контрольные знаки ASCII;

использование "Старт-В" - алфавитно-цифровые знаки верхнего и нижнего регистров;

использование "Старт-С" - парные цифровые знаки двойной плотности от 00 до 99.

Код "128" позволяет использовать кодируемые функциональные символы для того, чтобы сжимать или расширять сообщения, сдвигать наборы знаков и задавать свои функциональные характеристики.

В общем случае изображение символа штрихового кода "128" строится из передней зоны стабилизации, соответствующего знака "Старт", информационных знаков, контрольного знака, знака "Стоп" и задней зоны стабилизации, см. рисунок 1. Как видно из этого рисунка переход из алфавитно-цифрового подмножества "В" в подмножество "С" осуществляется с помощью печати знака перехода. При этом изображение алфавитно-цифрового сообщения значительно уменьшается.

Пример символов штрихового кода "128", когда он состоит только из цифр, приведен на рисунке 2. Если количество цифр в символе нечетно, то последняя цифра вводится в алфавитно-цифровом подмножестве "В"  и перед ней ставится знак перехода "CodeB".

Таблица 1 - Соответствие двоичной и графической записи знаков в коде "128"

| Номер п/п | А | В | С | Графическая запись знака | Двоичная запись знака |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | SP | SP | 00 |  | 11011001100 |
| 1 | ! | ! | 01 |  | 11001101100 |
| 2 | " | " | 02 |  | 11001100110 |
| 3 | # | # | 03 |  | 10010011000 |
| 4 | $ | $ | 04 |  | 10010001100 |
| 5 | % | % | 05 |  | 10001001100 |
| 6 | & | & | 06 |  | 10011001000 |
| 7 | ' | ' | 07 |  | 10011000100 |
| 8 | ( | ( | 08 |  | 10001100100 |
| 9 | ) | ) | 09 |  | 11001001000 |
| 10 | * | * | 10 |  | 11001000100 |
| 11 | + | + | 11 |  | 11000100100 |
| 12 | , | , | 12 |  | 10110011100 |
| 13 | - | - | 13 |  | 10011011100 |
| 14 | . | . | 14 |  | 10011001110 |
| 15 | / | / | 15 |  | 10111001100 |
| 16 | 0 | 0 | 16 |  | 10011101100 |
| 17 | 1 | 1 | 17 |  | 10011100110 |
| 18 | 2 | 2 | 18 |  | 11001110010 |
| 19 | 3 | 3 | 19 |  | 11001011100 |
| 20 | 4 | 4 | 20 |  | 11001001110 |
| 21 | 5 | 5 | 21 |  | 11011100100 |
| 22 | 6 | 6 | 22 |  | 11001110100 |
| 23 | 7 | 7 | 23 |  | 11101101110 |
| 24 | 8 | 8 | 24 |  | 11101001100 |
| 25 | 9 | 9 | 25 |  | 11100101100 |
| 26 | : | : | 26 |  | 11100100110 |
| 27 | ; | ; | 27 |  | 11101100100 |
| 28 | < | < | 28 |  | 11100110100 |
| 29 | = | = | 29 |  | 11100110010 |
| 30 | > | > | 30 |  | 11011011000 |
| 31 | ? | ? | 31 |  | 11011000110 |
| 32 | @ | @ | 32 |  | 11000110110 |
| 33 | А | А | 33 |  | 10100011000 |
| 34 | В | В | 34 |  | 10001011000 |
| 35 | С | С | 35 |  | 10001000110 |
| 36 | D | D | 36 |  | 10110001000 |
| 37 | Е | Е | 37 |  | 10001101000 |
| 38 | F | F | 38 |  | 10001100010 |
| 39 | G | G | 39 |  | 11010001000 |
| 40 | Н | Н | 40 |  | 11000101000 |
| 41 | I | I | 41 |  | 11000100010 |
| 42 | J | J | 42 |  | 10110111000 |

Продолжение таблицы 1

| Номер п/п | А | В | С | Графическая запись знака | Двоичная запись знака |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | К | К | 43 |  | 10110001110 |
| 44 | L | L | 44 |  | 10001101110 |
| 45 | M | M | 45 |  | 10111011000 |
| 46 | N | N | 46 |  | 10111000110 |
| 47 | О | О | 47 |  | 10001110110 |
| 48 | Р | Р | 48 |  | 11101110110 |
| 49 | Q | Q | 49 |  | 11010001110 |
| 50 | R | R | 50 |  | 11000101110 |
| 51 | S | S | 51 |  | 11011101000 |
| 52 | T | T | 52 |  | 11011100010 |
| 53 | U | U | 53 |  | 11011101110 |
| 54 | V | V | 54 |  | 11101011000 |
| 55 | W | W | 55 |  | 11101000110 |
| 56 | X | X | 56 |  | 11100010110 |
| 57 | Y | Y | 57 |  | 11101101000 |
| 58 | Z | Z | 58 |  | 11101100010 |
| 59 | [ | [ | 59 |  | 11100011010 |
| 60 | \ | \ | 60 |  | 11101111010 |
| 61 | ] | ] | 61 |  | 11001000010 |
| 62 | ^ | ^ | 62 |  | 11110001010 |
| 63 | _ | _ | 63 |  | 10100110000 |
| 64 | NUL | ' | 64 |  | 10100001100 |
| 65 | SOH | a | 65 |  | 10010110000 |
| 66 | STX | b | 66 |  | 10010000110 |
| 67 | ETX | c | 67 |  | 10000101100 |
| 68 | EOT | d | 68 |  | 10000100110 |
| 69 | ENQ | e | 69 |  | 10110010000 |
| 70 | ASK | f | 70 |  | 10110000100 |
| 71 | BEL | g | 71 |  | 10011010000 |
| 72 | BS | h | 72 |  | 10011000010 |
| 73 | NT | i | 73 |  | 10000110100 |
| 74 | LF | j | 74 |  | 10000110010 |
| 75 | VT | k | 75 |  | 11000010010 |
| 76 | FF | l | 76 |  | 11001010000 |
| 77 | CR | m | 77 |  | 11110111010 |
| 78 | SO | n | 78 |  | 11000010100 |
| 79 | SI | o | 79 |  | 10001111010 |
| 80 | DLE | p | 80 |  | 10100111100 |
| 81 | DC1 | q | 81 |  | 10010111100 |
| 82 | DC2 | r | 82 |  | 10010011110 |
| 83 | DC3 | s | 83 |  | 10111100100 |
| 84 | DC4 | t | 84 |  | 10011110100 |
| 85 | NAK | u | 85 |  | 10011110010 |

Продолжение таблицы 1

| Номер п/п | А | В | С | Графическая запись знака | Двоичная запись знака |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 | SYN | v | 86 |  | 11110100100 |
| 87 | ETB | w | 87 |  | 11110010100 |
| 88 | CAN | x | 88 |  | 11110010010 |
| 89 | EM | y | 89 |  | 11011011110 |
| 90 | SUM | z | 90 |  | 11011110110 |
| 91 | ESC | { | 91 |  | 11110110110 |
| 92 | FS | ¦ | 92 |  | 10101111000 |
| 93 | GS | } | 93 |  | 10100011110 |
| 94 | RS | - | 94 |  | 10001011110 |
| 95 | US | DEL | 95 |  | 10111101000 |
| 96 | FNC3 | FNC3 | 96 |  | 10111100010 |
| 97 | FNC2 | FNC2 | 97 |  | 11110101000 |
| 98 | SHIFT | SHIFT | 98 |  | 11110100010 |
| 99 | CODEC | CODEC | 99 |  | 10111011110 |
| 100 | CODEB | FNC4 | CODEB |  | 10111101110 |
| 101 | FNC4 | CODEA | CODEA |  | 11101011110 |
| 102 | FNC1 | FNC1 | FNC1 |  | 11110101110 |
| 103 | START(A) |  |  | 11010000100 |
| 104 | START(B) |  |  | 11010010000 |
| 105 | START(C) |  |  | 11010011100 |
| 106 | STOP |  |  | 1100011101011 |

Ширина штрихов и пробелов каждого символа для масштаба 100% приведена в таблице 2. Высоту штрихов рекомендуется делать 15 мм, но допускается и меньшее значение.

Рисунок 1 - Изображение символа штрихового кода "128"

а) четное число цифр

б) нечетное число цифр

Рисунок 2 - Виды символов штрихового кода "128", содержащих

только цифры

Таблица 2 - Размеры элементов символов штрихового кода "128"

| Но-мер п/п | Двоичная запись знака | Ширина (мм) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1-го штри-ха | 1-го про-бела | 2-го штри-ха | 2-го про-бела | 3-го штри-ха | 3-го про-бела | Общая |
| 0 | 11011001100 | 0,6 | 0,39 | 0,6 | 0,72 | 0,6 | 0,72 | 3,63 |
| 1 | 11001101100 | 0,6 | 0,72 | 0,6 | 0,39 | 0,6 | 0,72 | 3,63 |
| 2 | 11001100110 | 0,6 | 0,72 | 0,6 | 0,72 | 0,6 | 0,39 | 3,63 |
| 3 | 10010011000 | 0,27 | 0,72 | 0,27 | 0,72 | 0,6 | 1,05 | 3,63 |
| 4 | 10010001100 | 0,27 | 0,72 | 0,27 | 1,05 | 0,6 | 0,72 | 3,63 |
| 5 | 10001001100 | 0,27 | 1,05 | 0,27 | 0,72 | 0,6 | 0,72 | 3,63 |
| 6 | 10011001000 | 0,27 | 0,72 | 0,6 | 0,72 | 0,27 | 1,05 | 3,63 |
| 7 | 10011000100 | 0,27 | 0,72 | 0,6 | 1,05 | 0,27 | 0,72 | 3,63 |
| 8 | 10001100100 | 0,27 | 1,05 | 0,6 | 0,72 | 0,27 | 0,72 | 3,63 |
| 9 | 11001001000 | 0,6 | 0,72 | 0,27 | 0,72 | 0,27 | 1,05 | 3,63 |
| 10 | 11001000100 | 0,6 | 0,72 | 0,27 | 1,05 | 0,27 | 0,72 | 3,63 |
| 11 | 11000100100 | 0,6 | 1,05 | 0,27 | 0,72 | 0,27 | 0,72 | 3,63 |
| 12 | 10110011100 | 0,27 | 0,39 | 0,6 | 0,72 | 0,93 | 0,72 | 3,63 |
| 13 | 10011011100 | 0,27 | 0,72 | 0,6 | 0,39 | 0,93 | 0,72 | 3,63 |
| 14 | 10011001110 | 0,27 | 0,72 | 0,6 | 0,72 | 0,93 | 0,39 | 3,63 |
| 15 | 10111001100 | 0,27 | 0,39 | 0,93 | 0,72 | 0,6 | 0,72 | 3,63 |
| 16 | 10011101100 | 0,27 | 0,72 | 0,93 | 0,39 | 0,6 | 0,72 | 3,63 |
| 17 | 10011100110 | 0,27 | 0,72 | 0,93 | 0,72 | 0,6 | 0,39 | 3,63 |
| 18 | 11001110010 | 0,6 | 0,72 | 0,93 | 0,72 | 0,27 | 0,39 | 3,63 |
| 19 | 11001011100 | 0,6 | 0,72 | 0,27 | 0,39 | 0,93 | 0,72 | 3,63 |
| 20 | 11001001110 | 0,6 | 0,72 | 0,27 | 0,72 | 0,93 | 0,39 | 3,63 |
| 21 | 11011100100 | 0,6 | 0,39 | 0,93 | 0,72 | 0,27 | 0,72 | 3,63 |
| 22 | 11001110100 | 0,6 | 0,72 | 0,93 | 0,39 | 0,27 | 0,72 | 3,63 |
| 23 | 11101101110 | 0,93 | 0,39 | 0,6 | 0,39 | 0,93 | 0,39 | 3,63 |
| 24 | 11101001100 | 0,93 | 0,39 | 0,27 | 0,72 | 0,6 | 0,72 | 3,63 |
| 25 | 11100101100 | 0,93 | 0,72 | 0,27 | 0,39 | 0,6 | 0,72 | 3,63 |
| 26 | 11100100110 | 0,93 | 0,72 | 0,27 | 0,72 | 0,6 | 0,39 | 3,63 |
| 27 | 11101100100 | 0,93 | 0,39 | 0,6 | 0,72 | 0,27 | 0,72 | 3,63 |
| 28 | 11100110100 | 0,93 | 0,72 | 0,6 | 0,39 | 0,27 | 0,72 | 3,63 |
| 29 | 11100110010 | 0,93 | 0,72 | 0,6 | 0,72 | 0,27 | 0,39 | 3,63 |
| 30 | 11011011000 | 0,6 | 0,39 | 0,6 | 0,39 | 0,6 | 1,05 | 3,63 |
| 31 | 11011000110 | 0,6 | 0,39 | 0,6 | 1,05 | 0,6 | 0,39 | 3,63 |
| 32 | 11000110110 | 0,6 | 1,05 | 0,6 | 0,39 | 0,6 | 0,39 | 3,63 |
| 33 | 10100011000 | 0,27 | 0,39 | 0,27 | 1,05 | 0,6 | 1,05 | 3,63 |
| 34 | 10001011000 | 0,27 | 1,05 | 0,27 | 0,39 | 0,6 | 1,05 | 3,63 |
| 35 | 10001000110 | 0,27 | 1,05 | 0,27 | 1,05 | 0,6 | 0,39 | 3,63 |
| 36 | 10110001000 | 0,27 | 0,39 | 0,6 | 1,05 | 0,27 | 1,05 | 3,63 |
| 37 | 10001101000 | 0,27 | 1,05 | 0,6 | 0,39 | 0,27 | 1,05 | 3,63 |
| 38 | 10001100010 | 0,27 | 1,05 | 0,6 | 1,05 | 0,27 | 0,39 | 3,63 |
| 39 | 11010001000 | 0,6 | 0,39 | 0,27 | 1,05 | 0,27 | 1,05 | 3,63 |
| 40 | 11000101000 | 0,6 | 1,05 | 0,27 | 0,39 | 0,27 | 1,05 | 3,63 |
| 41 | 11000100010 | 0,6 | 1,05 | 0,27 | 1,05 | 0,27 | 0,39 | 3,63 |
| 42 | 10110111000 | 0,27 | 0,39 | 0,6 | 0,39 | 0,93 | 1,05 | 3,63 |

Продолжение таблицы 2

| Но-мер п/п | Двоичная запись знака | Ширина (мм) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1-го штри-ха | 1-го про-бела | 2-го штри-ха | 2-го про-бела | 3-го штри-ха | 3-го про-бела | Общая |
| 43 | 10110001110 | 0,27 | 0,39 | 0,6 | 1,05 | 0,93 | 0,39 | 3,63 |
| 44 | 10001101110 | 0,27 | 1,05 | 0,6 | 0,39 | 0,93 | 0,39 | 3,63 |
| 45 | 10111011000 | 0,27 | 0,39 | 0,93 | 0,39 | 0,6 | 1,05 | 3,63 |
| 46 | 10111000110 | 0,27 | 0,39 | 0,93 | 1,05 | 0,6 | 0,39 | 3,63 |
| 47 | 10001110110 | 0,27 | 1,05 | 0,93 | 0,39 | 0,6 | 0,39 | 3,63 |
| 48 | 11101110110 | 0,93 | 0,39 | 0,93 | 0,39 | 0,6 | 0,39 | 3,63 |
| 49 | 11010001110 | 0,6 | 0,39 | 0,27 | 1,05 | 0,93 | 0,39 | 3,63 |
| 50 | 11000101110 | 0,6 | 1,05 | 0,27 | 0,39 | 0,93 | 0,39 | 3,63 |
| 51 | 11011101000 | 0,6 | 0,39 | 0,93 | 0,39 | 0,27 | 1,05 | 3,63 |
| 52 | 11011100010 | 0,6 | 0,39 | 0,93 | 1,05 | 0,27 | 0,39 | 3,63 |
| 53 | 11011101110 | 0,6 | 0,39 | 0,93 | 0,39 | 0,93 | 0,39 | 3,63 |
| 54 | 11101011000 | 0,93 | 0,39 | 0,27 | 0,39 | 0,6 | 1,05 | 3,63 |
| 55 | 11101000110 | 0,93 | 0,39 | 0,27 | 1,05 | 0,6 | 0,39 | 3,63 |
| 56 | 11100010110 | 0,93 | 1,05 | 0,27 | 0,39 | 0,6 | 0,39 | 3,63 |
| 57 | 11101101000 | 0,93 | 0,39 | 0,6 | 0,39 | 0,27 | 1,05 | 3,63 |
| 58 | 11101100010 | 0,93 | 0,39 | 0,6 | 1,05 | 0,27 | 0,39 | 3,63 |
| 59 | 11100011010 | 0,93 | 1,05 | 0,6 | 0,39 | 0,27 | 0,39 | 3,63 |
| 60 | 11101111010 | 0,93 | 0,4 | 1,24 | 0,4 | 0,27 | 0,39 | 3,63 |
| 61 | 11001000010 | 0,6 | 0,72 | 0,27 | 1,38 | 0,27 | 0,39 | 3,63 |
| 62 | 11110001010 | 1,24 | 1,05 | 0,27 | 0,4 | 0,27 | 0,4 | 3,63 |
| 63 | 10100110000 | 0,27 | 0,39 | 0,27 | 0,72 | 0,6 | 1,38 | 3,63 |
| 64 | 10100001100 | 0,27 | 0,39 | 0,27 | 1,38 | 0,6 | 0,72 | 3,63 |
| 65 | 10010110000 | 0,27 | 0,72 | 0,27 | 0,39 | 0,6 | 1,38 | 3,63 |
| 66 | 10010000110 | 0,27 | 0,72 | 0,27 | 1,38 | 0,6 | 0,39 | 3,63 |
| 67 | 10000101100 | 0,27 | 1,38 | 0,27 | 0,39 | 0,6 | 0,72 | 3,63 |
| 68 | 10000100110 | 0,27 | 1,38 | 0,27 | 0,72 | 0,6 | 0,39 | 3,63 |
| 69 | 10110010000 | 0,27 | 0,39 | 0,6 | 0,72 | 0,27 | 1,38 | 3,63 |
| 70 | 10110000100 | 0,27 | 0,39 | 0,6 | 1,38 | 0,27 | 0,72 | 3,63 |
| 71 | 10011010000 | 0,27 | 0,72 | 0,6 | 0,39 | 0,27 | 1,38 | 3,63 |
| 72 | 10011000010 | 0,27 | 0,72 | 0,6 | 1,38 | 0,27 | 0,39 | 3,63 |
| 73 | 10000110100 | 0,27 | 1,38 | 0,6 | 0,39 | 0,27 | 0,72 | 3,63 |
| 74 | 10000110010 | 0,27 | 1,38 | 0,6 | 0,72 | 0,27 | 0,39 | 3,63 |
| 75 | 11000010010 | 0,6 | 1,38 | 0,27 | 0,72 | 0,27 | 0,39 | 3,63 |
| 76 | 11001010000 | 0,6 | 0,72 | 0,27 | 0,39 | 0,27 | 1,38 | 3,63 |
| 77 | 11110111010 | 1,24 | 0,39 | 0,93 | 0,4 | 0,27 | 0,4 | 3,63 |
| 78 | 11000010100 | 0,6 | 1,38 | 0,27 | 0,39 | 0,27 | 0,72 | 3,63 |
| 79 | 10001111010 | 0,27 | 1,05 | 1,24 | 0,4 | 0,27 | 0,4 | 3,63 |
| 80 | 10100111100 | 0,28 | 0,4 | 0,27 | 0,72 | 1,24 | 0,72 | 3,63 |
| 81 | 10010111100 | 0,28 | 0,72 | 0,27 | 0,4 | 1,24 | 0,72 | 3,63 |
| 82 | 10010011110 | 0,28 | 0,72 | 0,27 | 0,72 | 1,24 | 0,4 | 3,63 |
| 83 | 10111100100 | 0,28 | 0,39 | 1,24 | 0,72 | 0,28 | 0,72 | 3,63 |
| 84 | 10011110100 | 0,27 | 0,72 | 1,24 | 0,4 | 0,28 | 0,72 | 3,63 |
| 85 | 10011110010 | 0,27 | 0,72 | 1,24 | 0,72 | 0,28 | 0,4 | 3,63 |

Продолжение таблицы 2

| Но-мер п/п | Двоичная запись знака | Ширина (мм) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1-го штри-ха | 1-го про-бела | 2-го штри-ха | 2-го про-бела | 3-го штри-ха | 3-го про-бела | Общая |
| 86 | 11110100100 | 1,24 | 0,39 | 0,28 | 0,72 | 0,28 | 0,72 | 3,63 |
| 87 | 11110010100 | 1,24 | 0,72 | 0,28 | 0,39 | 0,28 | 0,72 | 3,63 |
| 88 | 11110010010 | 1,24 | 0,72 | 0,28 | 0,72 | 0,28 | 0,39 | 3,63 |
| 89 | 11011011110 | 0,6 | 0,39 | 0,6 | 0,4 | 1,24 | 0,4 | 3,63 |
| 90 | 11011110110 | 0,6 | 0,4 | 1,24 | 0,4 | 0,6 | 0,39 | 3,63 |
| 91 | 11110110110 | 1,24 | 0,4 | 0,6 | 0,39 | 0,6 | 0,4 | 3,63 |
| 92 | 10101111000 | 0,28 | 0,39 | 0,28 | 0,39 | 1,24 | 1,05 | 3,63 |
| 93 | 10100011110 | 0,28 | 0,39 | 0,28 | 1,05 | 1,24 | 0,39 | 3,63 |
| 94 | 10001011110 | 0,28 | 1,05 | 0,28 | 0,39 | 1,24 | 0,39 | 3,63 |
| 95 | 10111101000 | 0,28 | 0,39 | 1,24 | 0,39 | 0,28 | 1,05 | 3,63 |
| 96 | 10111100010 | 0,28 | 0,39 | 1,24 | 1,05 | 0,28 | 0,39 | 3,63 |
| 97 | 11110101000 | 1,24 | 0,39 | 0,28 | 0,39 | 0,28 | 1,05 | 3,63 |
| 98 | 11110100010 | 1,24 | 0,39 | 0,28 | 1,05 | 0,28 | 0,39 | 3,63 |
| 99 | 10111011110 | 0,28 | 0,39 | 0,93 | 0,4 | 1,24 | 0,39 | 3,63 |
| 100 | 10111101110 | 0,28 | 0,39 | 1,24 | 0,4 | 0,93 | 0,39 | 3,63 |
| 101 | 11101011110 | 0,93 | 0,39 | 0,28 | 0,4 | 1,24 | 0,39 | 3,63 |
| 102 | 11110101110 | 1,24 | 0,4 | 0,28 | 0,39 | 0,93 | 0,39 | 3,63 |
| 103 | 11010000100 | 0,6 | 0,39 | 0,28 | 1,36 | 0,28 | 0,72 | 3,63 |
| 104 | 11010010000 | 0,6 | 0,39 | 0,28 | 0,72 | 0,28 | 1,36 | 3,63 |
| 105 | 11010011100 | 0,6 | 0,39 | 0,27 | 0,72 | 0,93 | 0,72 | 3,63 |
| 106 |  | Длина |
|  | 1100011101011 (Stop) | 1-го штри-ха | 1-го про-бела | 2-го штри-ха | 2-го про-бела | 3-го штри-ха | 3-го про-бела | 4-го штриха |
|  |  | 0,61 | 1,05 | 0,93 | 0,4 | 0,29 | 0,4 | 0,61 |

Символ штрихового кода "128" составляется следующим образом. Первым знаком в последовательности ставится один из стартовых знаков: "Start (A)", "Start (В)" или "Start (С)"  - их номера по таблице 1 соответственно: 103, 104, 105. Последним знаком в строке ставится знак <Stop> (106). Для  перехода из одного подмножества в другое служат знаки-переключатели 98, 99, 100, 101.

Знак 98 <SHIFT> применяется только в том случае, когда предыдущие знаки последовательности принадлежали подмножеству А или В и необходимо только один следующий знак перевести в другое подмножество В или А.

Знаки <codeA>, <codeB> и <codeC> переводят окончательно последующие знаки в соответствующее подмножество до появления очередного знака-переключателя.

Знаки "Start (С)" и <codeC> применяются только тогда, когда следом за ними располагаются не менее чем четыре цифры. Если же цифр  в последовательности меньше четырех, то все они вводятся в подмножестве В  или А с применением или стартовых знаков "Start (A)", "Start (В)" или знаков-переключателей <codeA>, <codeB>.

Перед последним знаком <Stop> в символе штрихового кода помещается контрольный знак.  Он вычисляется по всем предыдущим знакам, входящим в данный символ. Сам контрольный знак и знак <Stop> не включаются в расчет. Алгоритм расчета контрольного знака следующий. В расчете участвуют номера знаков (номера строк) по таблице 1. Стартовые знаки "Start (A)", "Start (В)" или "Start (С)"  привносят  в расчет свой собственный номер 103 или 104 или 105. Номера всех последующих знаков умножаются на "весовой коэффициент" и вычисляется общая сумма. Весовой коэффициент знака, следующего за стартовым равен 1. Следующий знак  имеет весовой коэффициент 2 и т.д. Весовой коэффициент n-го знака равен n. Общая сумма делится на 103 и остаток от деления указыват на номер строки таблицы 1 где и располагается контрольный знак.

Пример вычисления контрольного знака.

Входная последовательность: 123456

Последовательность знаков:  Start(С), 12, 34, 56

Расчет суммы:   105 + 1*12  + 2*34  + 3*56  = 353

Остаток от деления 353 на 103  равен 44.

Знак, стоящий в строке 44 и является контрольным числом для данной входной последовательности.

Полный состав символа штрихового кода: Start(С), 12, 34, 56, 44, Stop.